## Slide 1
Lag Time Calculation – Press 1 PI Tags
Tag Name | Type | Formula / Expression | Description
B1_Wait_Timestamp | Timestamp | บันทึกเวลาที่ B1_Current_Sequence ข้อความ: WAIT | เวลาที่ระบายเสร็จจนถึงสถานะรอ (T_W)
B1_Discharge_Timeduration | Time (minute) | B1_Wait_Timestamp − B1_Discharge_Timestamp | ระยะเวลาที่เยื่อเริ่มระบาย
Time_Duration_Batch | Time (minute) | [ (Tank Level Press1 (%) / 100) × Capacity Tank1 (m³) ] ÷ Discharge Flow Press1 (m³/hr) × 60 (min/hr) | เวลาที่ถังระบายจนหมด (τ_tank) (นาที)
B1Discharge_FinalTimestamp | Time (minute) | B1_Discharge_Timestamp + B1_Discharge_Timeduration + Time_Duration_Batch | เวลาที่เยื่อของ batch ออกจากถังหมด (T_F)
B2_Discharge_FinalTime_Status | Status | – | Identify the status batch class after the Discharge Tank (FIFO)
LC Chest Retention Time | Time (minute) | [ 125 (m³) ÷ LC Chest Outlet Flow (m³/hr) ] × 60 (min/hr) | Lag time from Discharge Tank to Press 1 Capacity of LC tank = 125 m³
LC_Chest_RetentionTime | Timestamp | Current Time − (LC Chest Retention Time × 60) + (5 × 60) | Timestamp ที่หัก LC Chest Retention Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดู status ของ batch
B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status | Status | FirstValue(InterpolatedValues('B1_DischargeStatus_FinalTime_Status_Rev', LC_Chest_RetentionTime, LC_Chest_RetentionTime, '-1m')) | ย้อนเวลาไปที่ LC_Chest_RetentionTime เพื่อไปเอาค่าของ B1_DischargeStatus_FinalTime_Status_Rev