## Slide 1
CapaTank1 = 800
FlowPress1 = PM2.106FIC006:MV
LevelPress1 =
CapaTank3 = O2-tank1 + O2-tank2 + LC chest1 + LC chest2
CapaTank3 = 95 + 145 + 110 + 125 = 475
FlowPress3 = LCchest2_Outlet_Flow
Assume that flow is at steady state
LevelPress3 =
Volume tank
O2 -tank 1 : 95 m3
O2 - tank 2 : 145 m3
LC chest 1 : 110 m3
LC chest 2 : 125 m3

## Slide 3
Tag | Unit | equation | Meaning
​B1_Discharge_Timestamp | Timestamp | บันทึกเวลาที่ ​B1_Current_Sequence ข้อความ: DISCHARGE | เวลาเริ่มระบาย (T_D)
B1_Wait_Timestamp | Timestamp | บันทึกเวลาที่ ​B1_Current_Sequence ข้อความ: WAIT | เวลาเรที่ระบายเสร็จจนถึงสถานะรอ(T_W)
​B1_Discharge_Timeduration | Time(minutes) | B1_Wait_Timestamp - B1_Discharge_Timestamp | ระยะเวลาที่หม้อต้มระบาย = T_W – T_D
​Time_Duration_Batch | Time(minutes) |  | เวลาที่ถังระบายจนหมด (τ_tank)(นาที)
B1Discharge_FinalTimestamp | Timestamp | ​B1_Discharge_Timestamp + ​B1_Discharge_Timeduration + Time_Duration_Batch | เวลาที่เยื่อของ batch ออกจากถังหมด(T_F)
B1_Discharge_FinalTime_Status | Status |  | Identify the status batch class after the Discharge Tank (FIFO)
 | Flow | A=11. Press 3 Feed Flow#1 (m3/h); B=4. Press 1 Pulp Feed#2; [A+B] | 
​LC Chest Retention Time | Time(minutes) |  | Lag time from Discharge Tank to Press 1 capacity of LC tank =
LC_Chest_RetentionTime | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LC Chest Retention Timeและเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status | Status | FirstValue(InterpolatedValues(‘B1_Discharge_FinalTime_Status ’ ,LC_Chest_RetentionTime, LC_Chest_RetentionTime, '-1m')) | ย้อนเวลาไปที่LC_Chest_RetentionTime เพื่อไปเอาค่าของB1_DischargeStatus_FinalTime_Status
 | m3/hr |  | 
ODL_Tank1_Retention_Time | Time(minutes) |  | capacity of ODL tank1 = if Q_O2 <= 0 then NoOutput()
ODL_Tank1_Retention_Timestamp | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก ODL_Tank1_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_ODL_Tank1_Status | Status | TagVal('PPPC_DP_Cooking.B1_Discharge_FinalTime_Press1_Status',TagVal('ODL_Tank1_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่ODL_Tank1_Retension_Time เพื่อไปเอาค่าของ​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status
Tag | Unit | equation | Meaning
​B1_Discharge_Timestamp | Timestamp | บันทึกเวลาที่ ​B1_Current_Sequence ข้อความ: DISCHARGE | เวลาเริ่มระบาย (T_D)
B1_Wait_Timestamp | Timestamp | บันทึกเวลาที่ ​B1_Current_Sequence ข้อความ: WAIT | เวลาเรที่ระบายเสร็จจนถึงสถานะรอ(T_W)
​B1_Discharge_Timeduration | Time(minutes) | B1_Wait_Timestamp - B1_Discharge_Timestamp | ระยะเวลาที่หม้อต้มระบาย = T_W – T_D
​Time_Duration_Batch | Time(minutes) |  | เวลาที่ถังระบายจนหมด (τ_tank)(นาที)
B1Discharge_FinalTimestamp | Timestamp | ​B1_Discharge_Timestamp + ​B1_Discharge_Timeduration + Time_Duration_Batch | เวลาที่เยื่อของ batch ออกจากถังหมด(T_F)
B1_Discharge_FinalTime_Status | Status |  | Identify the status batch class after the Discharge Tank (FIFO)
 | Flow | A=11. Press 3 Feed Flow#1 (m3/h); B=4. Press 1 Pulp Feed#2; [A+B] | 
​LC Chest Retention Time | Time(minutes) |  | 
LC_Chest_RetentionTime | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LC Chest Retention Timeและเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status | Status | FirstValue(InterpolatedValues(‘B1_Discharge_FinalTime_Status ’ ,LC_Chest_RetentionTime, LC_Chest_RetentionTime, '-1m')) | ย้อนเวลาไปที่LC_Chest_RetentionTime เพื่อไปเอาค่าของB1_DischargeStatus_FinalTime_Status
 | m3/hr |  | 
ODL_Tank1_Retention_Time | Time(minutes) |  | 
ODL_Tank1_Retention_Timestamp | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก ODL_Tank1_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_ODL_Tank1_Status | Status | TagVal('PPPC_DP_Cooking.B1_Discharge_FinalTime_Press1_Status',TagVal('ODL_Tank1_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่ODL_Tank1_Retension_Time เพื่อไปเอาค่าของ​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status
New

## Slide 4
Tag | Unit | equation | Meaning
 | Time(minutes) |  | capacity of ODL tank2 = if Q_O2 <= 0 then NoOutput()
 | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก ODL_Tank2_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_ODL_Tank2_Status | Status | TagVal('B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status’),TagVal(ODL_Tank2_Retension_Timestamp,’*’)) | ย้อนเวลาไปที่ODL_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​B1_ODL_Tank1_Status
 | Time(minutes) |  | capacity of LC chest1 tank = if LC Chest tank1 <= 0 then NoOutput()
 | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LCChest_Tank1_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_LCChest_Tank1_Press2_Status | Status | TagVal('​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status',TagVal('LCChest_Tank1_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่LCChest1_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​​B1_ODL_Tank2_Status
LCChest_Tank2_Retention_Time | Time(minutes) |  | capacity of LC chest2 tank = if LC Chest tank2 <= 0 then NoOutput()
LCChest_Tank2_Retention_Timestamp | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LCChest_Tank2_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
​B1_LCChest_Tank2_Press3_Status | Status | TagVal('​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status',TagVal('LCChest_Tank2_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่LCChest1_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​​​B1_LCChest_Tank1_Press2_Status
Tag | Unit | equation | Meaning
 | Time(minutes) |  | 
 | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก ODL_Tank2_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_ODL_Tank2_Status | Status | TagVal('B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status’),TagVal(ODL_Tank2_Retension_Timestamp,’*’)) | ย้อนเวลาไปที่ODL_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​B1_ODL_Tank1_Status
 | Time(minutes) |  | 
 | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LCChest_Tank1_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
B1_LCChest_Tank1_Press2_Status | Status | TagVal('​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status',TagVal('LCChest_Tank1_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่LCChest1_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​​B1_ODL_Tank2_Status
LCChest_Tank2_Retention_Time | Time(minutes) |  | 
LCChest_Tank2_Retention_Timestamp | Timestamp |  | Current Timestamp ที่หัก LCChest_Tank2_Retension_Time และเวลาเดินในท่อ 5 นาที เพื่อย้อนไปดูstatusของ batch
​B1_LCChest_Tank2_Press3_Status | Status | TagVal('​B1_DischargeStatus_FinalTime_Press1_Status',TagVal('LCChest_Tank2_Retention_Timestamp','*')) | ย้อนเวลาไปที่LCChest1_Tank2_Retension_Timestamp เพื่อไปเอาค่าของ​​​​B1_LCChest_Tank1_Press2_Status

## Slide 5
ODL_Tank1_Retention_Time
ODL_Tank1_Retention_Timestamp
B1_ODL_Tank1_Status
B2_ODL_Tank1_Status
B3_ODL_Tank1_Status
B4_ODL_Tank1_Status
ODL_Tank2_Retension_Time
ODL_Tank2_Retention_Timestamp
​B1_ODL_Tank2_Status
​B2_ODL_Tank2_Status
​B3_ODL_Tank2_Status
​B4_ODL_Tank2_Status
LCChest_Tank1_Retention_Time
LCChest_Tank1_Retention_Timestamp
​B1_LCChest_Tank1_Press2_Status
​B2_LCChest_Tank1_Press2_Status
​B3_LCChest_Tank1_Press2_Status
​B4_LCChest_Tank1_Press2_Status
LCChest_Tank2_Retention_Time
LCChest_Tank2_Retention_Timestamp
​B1_LCChest_Tank2_Press3_Status
​B2_LCChest_Tank2_Press3_Status
​B3_LCChest_Tank2_Press3_Status
​B4_LCChest_Tank2_Press3_Status
PULP-LINE2-PRESS1-ACTIVE-DIGESTER
PULP-LINE2-ODL1-ACTIVE-DIGESTER
PULP-LINE2-ODL2-ACTIVE-DIGESTER
PULP-LINE2-LCCHEST1-ACTIVE-DIGESTER
PULP-LINE2-LCCHEST2-ACTIVE-DIGESTER

## Slide 6
Note
()=
BlowTank_Outlet_Flow() = Press 2 Pulp Feed + Press 2 Pulp Feed
BlowTank_Outlet_Flow = 'PM2.105FIC444:MV' + 'PM2.105FIC408:MV’
Standpipe_Outlet_Flow = (('PM2.105FIC208:MV' + 'PM2.105FIC238:MV') * ( 'PM2.105NIC207:MV'/100))/(12/100)